ESTIMATIVAS DE FLUXO DE ONDA LONGA ASCENDENTE DA SUPERFÍCIE, ESTIMADAS POR SATÉLITE

Jaidete Monteiro de Souza ( 1 ) e Juan Carlos Ceballos ( 2 )

RESUMO

A componente de radiação de onda longa ascendente (OLA) foi estimada a partir de informações de temperatura e de emissividade da superfície durante o Experimento Dry-to-Wet LBA em Rondônia, setembro 2002. A primeira foi estimada utilizando algoritmos “split-window” aplicadas a imagens GOES-8, e a segunda a partir do índice de vegetação por diferenças normalizadas (NDVI – Normalized Diference Vegetation Index). As principais fontes de erro na estimativa da OLA são devidas à incerteza na estimativa da temperatura da superfície e à contaminação por nuvens. O erro durante o período diurno é geralmente menor que 20 Wm-2, e menor que 10 Wm-2 para o período noturno.

ABSTRACT

The ascending longwave radiation component (OLA) was estimated from information of temperature and emissivity of the surface during the Dry-to-Wet LBA Experiment; the first one was estimated using split-window algorithm applied to GOES 8 imagery, the second one using Normalized Differences Vegetation Index (NDVI). The main sources of error in the estimation of the OLA are the uncertainties in the surface temperature estimate, and the contamination by clouds. The error is generally less than 20 Wm-2 in daytime period, and less than 10 Wm-2 in nocturnal period.

INTRODUÇÃO

A superfície da Terra absorve a energia emitida pelo Sol e irradia energia termal, em comprimentos de onda entre 4 (m e 100 (m. De acordo com a equação de Stefan-Boltzmann a energia emitida pela superfície pode ser estimada da seguinte forma:

| , | (1) |
| --- | --- |

onde ( é a constante de Stefan-Boltzmann (( = 5,67 x 10-8 Wm-2K-4); ( é a emissividade da superfície; Ts é a temperatura da superfície.

Na ausência desta medida, pode-se utilizar informações de satélites para avaliar OLA a partir da estimativa de temperatura e emissividade da superfície. A utilização de dados de satélites apresenta a vantagem de obter informações sobre grandes áreas. Os satélites geoestacionários, quando comparados com satélites de órbita polar, tem a desvantagem quanto à resolução espacial mas sua alta resolução temporal permite uma estimativa do ciclo diurno da OLA. Porém uma das maiores dificuldades é obter informações precisas de emissividade e temperatura da superfície continental (Tsc). A emissividade da superfície apresenta dependência com as características do solo, por exemplo em relação ao tipo de vegetação, rugosidade, condições de umidade, entre outros. Outro fator limitante é que não existem medidas rotineiras da emissividade da superfície, dificultando assim a validação das estimativas.

A estimativa da Tsc utilizando dados de satélite no infravermelho termal requer a correção de efeitos da atmosfera, principalmente associados aos processos de absorção do vapor d’água, as nuvens e correções na superfície. Em uma atmosfera úmida, os efeitos da correção atmosférica são mais importantes que os efeitos provocados pela emissividade. No entanto, quando se trata de uma atmosfera seca, a emissividade tem um papel crucial e quanto mais vegetada a superfície, menor o erro associado a essa estimativa (Souza, 2002). Diante das dificuldades de se corrigir tanto os efeitos da atmosfera como os efeitos da emissividade da superfície continental, o desenvolvimento de um algoritmo para se estimar a Tsc, com o menor erro possível, torna-se extremamente complexo.

Diante destes fatos é recomendável conhecer previamente o quanto o sinal é atenuado devido aos efeitos atmosféricos; para isto utilizam-se simulações teóricas com códigos radiativos, formulações físicas ou regressões matemáticas que permitam desenvolver parametrizações com boa acurácia. Muitos dos algoritmos existentes para estimativa da Tsc (inclusive os utilizados neste trabalho) utilizam a técnica “split-window” que faz uso de dois canais na “janela atmosférica”.

PARAMETRIZAÇÕES

Os campos de emissividade da superfície continental foram estimados a partir de dados de NDVI obtidos do sensor AVHRR/3 a bordo do satélite NOAA-16. É importante ressaltar que os dados de NDVI são campos médios mensais, logo as estimativas de emissividade também são médias mensais. Para estimativa da Tsc no infravermelho termal utilizamos algoritmos que limitam-se à estimativa apenas em “pixels” de céu claro.

Emissividade da Superfície

Para estimativa da emissividade da superfície no infravermelho termal foi utilizado o método de Van de Griend e Owe (1993). Este método consiste de uma relação logarítmica entre a emissividade da superfície e o NDVI, conforme a equação (1).

| , | (2) |
| --- | --- |

válida para NDVI ( 0,24. Quando NDVI ( 0,24 considera-se solo nu, com ( = 0,94.

Os campos médios mensais de NDVI representam valores de “pixels” não contaminados por nuvens. Utiliza-se o canal 4 do sensor AVHRR para detectar a presença de nuvens. Este processo é repetido numa seqüência de imagens diárias, observando “pixels” não contaminados. Por fim, o NDVI fica com o maior valor encontrado na seqüência, ou seja menos contaminado. Porém é importante ressaltar que existem regiões em algumas épocas do ano, como exemplo a Amazônia, que apresentam “pixels” contaminados por nuvens em todos os dias, sendo possível que o NDVI obtido por satélite sempre apresente erros de estimativa. Entretanto a equação (2) indica que se o valor de NDVI apresentar erro de 5%, provocaria um erro menor que 2% na emissividade, além do fato de estarmos utilizando média mensal.

Figura 1 – Emissividade da superfície para a região da Amazônia, referente à média mensal de setembro de 2002, sensor AVHRR/NOAA-16. O círculo, em preto, indica o sítio experimental da Fazenda Nossa Senhora.

Com base nos dados de NDVI, foi estimado o campo da emissividade para a região da Amazônia, Figura 1. Observa-se que a região da Amazônia apresenta valores médios de emissividade da ordem de 0,98 em grande parte da região, exceto no sudeste, com valores variando de 0,93 a 0,97. O campo de emissividade mostrado abaixo apresenta resolução espacial de 1 por 1 km, referente a resolução do sensor AVHRR/3.

O campo de emissividade foi degradado para se corresponder com a resolução do GOES-8. Esta degradação fez-se necessário pois pretende-se obter ciclos diários de OLA, ciclos estes possíveis a partir de informações do GOES-8. A degradação foi obtida utilizando o software GrADS (“Grid Analysis and Display System”).

Temperatura da Superfície

Para estimativa da temperatura da superfície podem ser utilizados dois algoritmos “split-window”, propostos por Becker e Li (1990) e por Coll et al. (1994). No primeiro método, a temperatura da superfície (Tsc) é determinada de acordo com a equação

| , | (3) |
| --- | --- |

onde A0 = 1,274; P e M são coeficientes empíricos que dependem da emissividade da superfície, conforme a equação abaixo:

|  | (4) |
| --- | --- |

No método de Coll et al. (1994), a temperatura da superfície (Tsc) é expressa por:

| , | (5) |
| --- | --- |
|  | (6) |

O coeficiente B(() depende do tipo de superfície. É importante citar que estes algoritmos são válidos apenas para condições de céu claro. Para isto fez-se necessário eliminar “pixels” contaminados com nuvens; para eliminarmos a contaminação de nuvens vários filtros foram testados de modo a verificar o que melhor se ajustava à região. Os filtros desenvolvidos considera informações dos canais 1, 4 e 5, como apresentado na tabela 1.

TABELA 1 – CRITÉRIO PARA ELIMINAÇÃO DE “PIXELS” CONTAMINADOS COM NUVENS

|  | tb4> 290K | tb4> 295K | tb4> 300K | tb4> 305K | tb4-tb5>4K | ref < 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 |  | X |  |  | X | X |
| F2 |  |  | X |  | X | X |
| F3 |  |  |  | X | X | X |
| F4 |  |  | X |  |  | X |
| F5 |  |  | X |  |  |  |
| F6 |  |  | X |  | X |  |
| F7 |  | X |  |  | X |  |
| F8 | X |  |  |  | X |  |
| F9 | X |  |  |  |  | X |
| F10 | X |  |  |  | X | X |

As Figuras 2 e 3 mostram as estimativas de Tsc para a região da Amazônia, obtidas a partir de informações do sensor AVHRR/3 do NOAA-16, utilizando o algoritmo de Becker e Li (1990) e de Coll et al. (1994), respectivamente. Observa-se que a diferença entre os dois métodos de estimativa é geralmente menor que 2K, Figura 4. Nota-se que a maioria dos “pixels” estavam contaminados pelas nuvens, não sendo possível obter estimativas de Tsc. As estimativas de Tsc utilizando dados do satélite NOAA-16 possuem resolução espacial de 1 por 1 km, com baixa resolução temporal, dispondo apenas de 4 imagens diárias, 2 matutinas e 2 vespertinas. Esta baixa resolução temporal impossibilita obtermos ciclos diários de Tsc, e consequentemente de OLA.

ESTIMATIVA DA OLA

Campos de OLA foram estimados utilizando a equação (1), a partir de informações dos satélites NOAA-16 e GOES-8. Devido à inexistência de medidas convencionais de temperatura e emissividade da superfície, não foi possível realizar comparações destes parâmetros, logo a validação limitou-se apenas à componente de OLA para FNS, onde existem dados medidos à superfície. A medida de OLA foi obtida a partir de um pirgeômetro instalado na Fazenda Nossa Senhora (FNS), em Ouro Preto d’Oeste, Rondônia, a uma altura de 6,5 m acima do solo, numa área coberta por pastagem.

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| Figura 4 – Temperatura da Superfície Continental a partir de informações do sensor AVHRR/3 do NOAA-16, referente ao dia 29 de setembro de 2002 para a região Amazônia, (a) Becker e Li (1990); (b) Coll et al. (1994). |

Figura 5 – Diferença entre o método de Becker e Li (1990) e Coll et al. (1994), referente ao dia 29 de setembro de 2002, região da Amazônia.

As estimativas por satélite representam uma média instantânea sobre uma determinada área, neste caso específico 4 por 4 km. Para efeitos de comparação com dados medidos à superfície, faz-se necessário realizar uma média espacial sobre a área em que está localizado o instrumento. Foram feitas comparações utilizando áreas cada vez maiores. A Figura 6 mostra estas comparações entre as estimativas por satélite e a medida à superfície para o dia 04 de setembro de 2002.

Figura 6 – Ciclo diário da OLA. Comparações entre medidas de superfície e estimativa de satélite, referente ao dia 04 de setembro de 2002, FNS.

Figura 7 – Comparações da OLA estimada por satélite e medida à superfície, para FNS, referente ao dia 04 de setembro de 2002.

Figura 8 – Comparações da OLA estimada por satélite e medida à superfície, para FNS, referente ao dia 05 de setembro de 2002.

Os resultados mostram que as estimativas são acuradas durante a noite, e subestimam nos horários de maior aquecimento. Tal comportamento pode estar associado a diversos fatores; entre estes podemos citar:

- Erro devido a contaminação das nuvens; o critério para filtragem das nuvens pode não ser eficiente para a região em estudo;

- Diferenças associadas à área de pastagem e de floresta; a área de pastagem produz valores maiores de OLA quando comparado à área de floresta. O instrumento está localizado na área de pastagem; pode ser que ao retirar médias por satélites estejam sendo considerados “pixels” localizados na área de floresta;

- Por fim e não menos importante, problema no equipamento: pode existir um aquecimento do sensor, de maneira que as medidas sejam maiores do que as estimativas.

No que se refere a contaminação de nuvens podemos ver este efeito mais claramente na Figura 7, que mostra comparações entre o ciclo diário de OLA estimado por satélite e a medida da superfície utilizando diversos critérios para eliminar os “pixels” contaminados por nuvens, um total de 10 como apresentado na Tabela 1.

Na Figura 8 podemos ver que o filtro 4 (f4) apresenta melhor estimativa durante o período diurno; para o período noturno o filtro que mais se ajusta é o filtro 8 (f8). Este comportamento indica que se deve considerar dois critérios para estimativa dos parâmetros da superfície, um durante o dia e outro de noite. O pirgeômetro utilizado para obter medidas da OLA na FNS pode apresentar erros de até 10% em sua medição. Baseando-se nesta margem de erro, as estimativas obtidas por satélites podem ser aceitas, conforme mostrado na Figura 9. Mais uma vez, surge a necessidade de termos disponíveis outras fontes de medições para eventuais comparações.

CONCLUSÃO

As imagens GOES 8 permitem avaliar a irradiância emergente da superfície (OLA) a partir de métodos “split window” aplicados aos canais 4 e 5, em condições de céu claro. Em princípio, filtros baseados nas temperaturas de brilho T4, T5 e diferença T4-T5 (além da refletância no canal visível, durante o período diurno) permitem selecionar pixels não contaminados por nuvens. As estimativas são acuradas durante o período noturno com erro inferior a 10 W.m-2 . Erros da ordem e superiores a 20 W.m-2 são observados durante o período diurno a partir do meio dia solar, provavelmente devido a limitações na filtragem de pixels contaminados nesses horários. Os resultados foram favorecidos pela existência de medidas de irradiância ascendente durante o Experimento Wet-to-Dry, em Rondônia. A generalização das conclusões se vê limitada pela virtual inexistência de medições de OLA em outras regiões.

Figura 9 – Comparações da OLA estimada por satélite e medida à superfície, para FNS, referente ao dia 06 de setembro de 2002.

Agradecimentos. Os autores agradecem financiamento parcial por CAPES-Curso de Doutorado em Meteorologia, INPE, e CNPq-Bolsa de Produtividade Científica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Becker F.; Li, Z.-L.  Towards a Local Split Window Method Over Land Surfaces.  International Journal of Remote Sensing, v. 11, n. 3, p. 369-393, 1990.

Coll, C.; Caselles, V.; Sobrino, J. A.; Valor, E.  On the Atmosphere of the Split-window Equation for Land Surface Temperature.  International Journal of Remote Sensing, v. 15, n. 1, p. 105-122, 1994.

Oliveira, C. X.  Estimativas da Emissividade e Temperatura da superfície terrestre: uma análise comparativa. São Paulo. 110p. Dissertação (Mestrado em Meteorologia) - Universidade de São Paulo, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, 2003.

Sobrino, J. A.; Caselles, V.  A Methodology for Obtaining the Crop Temperature from NOAA-9 AVHRR Data.  International Journal of Remote Sensing, v. 12, n. 12, p. 2461-2475, 1991.

Souza, M. A.  Temperatura da Superfície Continental: Estimativa Mediante Imagens GOES-8 e AVHRR/NOAA-14. São José dos Campos. 117p. Dissertação (Mestrado em Meteorologia) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2002.

Van de Griend, A. A.; Owe, M.  On the Relationship Between Thermal Emissivity and the Normalized Difference Vegetation Index for Natural Surfaces. Internationl Journal Remote Sensing, v. 14, n. 6, p. 1119-1131, 1993.

# Footnotes

1  Universidade Federal de Itajubá - Instituto de Recursos Naturais  – 37500-000 – Itajubá - MG.

2  Divisão de Satélites e Sistema Ambientais - CPTEC / INPE – 12600 Cachoeira Paulista – SP.

Endereço eletrônico: jaidete_monteiro@hotmail.com, ceballos@cptec.inpe.br